## Slide 1: Capacidade de uso da terra Fazenda Santa Rita das Palmeiras
Aula Prática

## Slide 2: Carta Planialtimétrica
Curvas de nível
Declividade
(dv/dh)*100 = 10/240*100 = 4,2%
580m
570m
dv = 10 m
dh = 240 m
Escala 1:15000
Portanto 1cm(régua) = 15000 cm (campo)
15000 cm = 150 m
dh =(1,6 cm)*150 ou (16 mm)*15 = 240 m

## Slide 3: Cálculo Declividade
Declividade = distância vertical (dv) / distância horizontal (dh)
Para declividade A, 0 a 2%:
Em 100m cai 2m; então em 10m (distância entre curvas) cai “X”:
2m  100m
10m  X m X = 500m
A escala (1:15.000) diz que a cada 1cm (no mapa) temos 10.000cm (no campo), então, o valor X é transformado para:
1 cm (no mapa)  150m (no campo)
X cm (no mapa)  500m (no campo) X = 3,3cm*
* Ou seja, a distância > a 3,3cm entre curvas de nível indica uma declividade de 2% ou menor.

## Slide 4: Classes declividade
Classes declividade | % | No mapa (cm)
A | < 2 | > 3,3
B | 02 - 06 | 1,1 a 3,3
C | 06 - 12 | 0,6 a 1,1
D | 12 - 20 | 0,3 a 0,6
E | 20 -40 | 0,2 a 0,3
F | > 40 | < 0, 2