## Slide 1
Bruno Paschoal
João Misko
Automação da manufatura – CIM
Células flexíveis
PCS2038 – Conceitos gerais de automação

## Slide 2
Tópicos
CIM – Computer Integrated Manufacturing
Conceito de Computer Integrated Manufacturing
Objetivos do CIM
Desafios para implantação
Consórcio AMICE
CIMOSA
Blocos essenciais em arquitetura CIM
Flexible Manufacturing System
Empresas
Áreas de aplicações
Estudo de caso
Conclusão do estudo de caso
Bibliografia

## Slide 3
CIM: Computer Integrated Manufacturing
Década de 80: início do conceito de manufatura digital
“Integração de processos de negócio através de sistemas interligados e comunicação de dados, aliados a novas práticas gerenciais que aumentem a eficiência da organização.”
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 4
CIM – Computer Integrated Manufacturing
CIM: Computer Integrated Manufacturing
Integração de todas as fases de um processo industrial
Utiliza: bases de dados, redes de computadores, sistemas de monitoração, boa formação profissional
Notes: http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/intcim.html

## Slide 5
Objetivos do CIM
Decisões mais rápidas e melhores
Processos mais eficientes
Produtos mais confiáveis
Sistemas flexíveis de produção
Custos menores
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 6
Gestão de negócio
Projeto
Produção
CIM
Objetivos do CIM
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 7
Desafios para implantação do CIM
Qualificação profissional
Integração de componentes: padronização
Integridade de dados: banco de dados, transmissão, concorrência
Controle de processos: imprevistos na automação
Automação
Complexidade
Integridade de dados
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 8
Consórcio AMICE
CIM – Computer Integrated Manufacturing
O que é: Organização européia formada por grandes empresas, incluindo vendedores, usuários, consultores e acadêmicos.
Objetivo: Criar normas para ajudar empresas a gerenciar mudanças e integrações de seus equipamentos e operações.
Produto: CIMOSA (CIM Open System Architecture)

## Slide 9
CIMOSA
CIM – Computer Integrated Manufacturing
Framework de modelagem e integração de projetos.
Solução de Integração de Negócio com 4 produtos:
  EMF (Enterprise Modeling Framework)
  CIMOSA IIS
  SLC (Systems Life Cycle)
  ItS (Inputs to Standardisation)
Notes: http://books.google.com.br/books?id=8CsxdbxldWoC&pg=PA1014&lpg=PA1014&dq=iis+cimosa&source=bl&ots=lPqF9Ikvs1&sig=d071OuVbw2Ss1LQaJCGmRX5uTGY&hl=pt-BR&ei=5hCDS8WmI8qQuAft6OGJBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=iis%20cimosa&f=false

## Slide 10
Blocos Essenciais em CIM
CIM – Computer Integrated Manufacturing
Notes: CAD (computer aided design)
CAM ( computer aided manufacturing)
CAE (computer aided engineering)
CAID (computer aided industrial design)

## Slide 11
FMS
(Flexible Manufacturing System)
Sistema reprogramável
Formado por células
Reage a mudanças esperadas e não esperadas
Alto nível de flexibilidade
Alto nível de processamento distribuído de dados
Controlado por computadores e processadores
Arquitetura interligada

## Slide 12
Tipos de Flexibilidade
Felixibilidade de Máquina:
Alterar o sistema para produzir novos produtos
Alterar a ordem das operações que ocorrem durante a fabricação de um produto
Flexibilidade de Rota:
Possibilita várias máquinas realizarem a mesma operação
Modifica a habilidade do sistema de absorver mudanças de larga escala
Aumentar o volume e a capacidade da produção

## Slide 13
Sistemas Principais
Máquinas Operacionais: geralmete máquinas CNC
Sistema de direcionamento de materiais: otimiza o fluxo das partes do produto.
Computador Central de Controle: controla a movimentação dos materiais e o fluxo das máquinas

## Slide 14
Componentes de um FMS
Robôs
Máquinas controladas por computador
CNC
Dispositivos de instrumentação
Computadores
Sensores
Sistemas auxiliares (detecção de erros, máquinas de inspeção)
Banco de dados
Rede
Notes: CNC: Numerical Controlled Machine

## Slide 15
Funcionamento de uma Célula FMS
Entradas e Saídas:
Entrada: materiais
Saída: componentes fabricados
Processo Operatório:
Maquinagem, soldadura, montagem, …
Gestão de ferramentas e dispositivos de fixação, posicionamento, …
Controlador de Célula:
Programação de operação NC
Supervisão
Diagnóstico
Controle adaptativo e reprogramação
Comunicação
Notes: CNC: Numerical Controlled Machine

## Slide 16
Imagens de CNCs

## Slide 17
Vantagens:
Produção rápida
Baixo custo por unidade produzida
Maior eficiência de máquina
Melhoria na qualidade do produto
Aumento da confiabilidade do sistema
Redução dos armazéns de materiais
Adaptabilidade a operações CAD/CAM
Desvantagens:
Alto custo de implantação
Notes: Basicamente maior produção, mais qualidade e menor custo -> produção em massa

## Slide 18
Tráfego de dados FMS
Arquivos Grandes:
Programas vindos do computador central
Pequenas mensagens:
Comunicação entre instrumentos
Dados de monitoramento
Reportação de dados
- Mensagens de emergência
Notes: Programas vindos do computador central: são carregados em cada instrumento num tempo aproximado de 60 segundos. (grande número de bytes)
Pequenas mensagens: enviadas com um tempo de atraso definido (pequeno número de bytes)
Mensagens de emergência: transmitidas e recebidas instantâneamente (número médio de bytes)

## Slide 19
Protocolos de FMS
- Os IEEE standard protocols não satisfazem as necessidades do ambiente FMS
Protocolos utilizados:
CSMA/CD
Token Bus
Token Ring
Notes: É urgente a criação de um protocolo que suporte todas as caracteristicas dos dados do FMS.
O protocolo deveria possibilitar: transmissão confiável de dados, tempo de atraso definido por mensagem e prioridade no envio de mensagens.
CSMA/CD: o tempo de atraso das pequenas mensagens aumenta idefinidamente conforme aumentam o número de células assim como o número de colisões de mensagens
Token Bus: possibilita definir o tempo de atraso das pequenas mensagens, porém não há como definir prioridade de mensagens o que seria necessário para as mensagens de emergência.
Token ring: possibilida definir prioridades as mensagens e definir o tempo de atraso, porém a transmissão de dados não é confiável (quando há falha em uma célula o erro se propaga ) e a instalação dessa topologia é muito cara e envolve muito cabeamento.
A solução que vem sendo estudada é a modificação do Bus Token incluindo a prioridade no envio das mensagens.

## Slide 20
Empresas que criam soluções CIM
CIM – Computer Integrated Manufacturing
CIM Solutions
  Desde 1995
  Pequenas e médias empresas
  Manufaturas
  Cooperativas de Crédito
  Suporte terceirizado de hardware e software
Syntellect
  Mais de duas décadas
  Serviços para o cliente
  Centro de contatos

## Slide 21
Exemplos de aplicações
Engenharia de produção, mecânica,
industrial, automobilística, ...
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 22
Estudo de caso:
Embalagem de laticínios
Plantas de produção pequenas, distribuídas próximas das áreas de produção de leite
Recursos insuficientes para explorar os dados providos pelo sistema
Mão-de-obra não especializada para uso de computadores
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 23
Processo de embalagem
Esterilização e homogeneização
Preenchimento das embalagens
Fechamento das embalagens
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 24
Objetivos da solução
Compartilhamento de informações entre as plantas
Controle de qualidade, manutenção, gerenciamento de áreas de produção
Através de:
Coleta de dados de subsistemas e dispositivos
Integração e gerência de dados de produção, qualidade e manutenção
Interface com usuário
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 25
Requisitos levantados
Integração de máquinas de produção com diferentes sistemas de controle
Aumento do nível de automação e de coleta de dados
Criação de histórico de produção
Sistema informatizado de gerenciamento de dados (paperless)
Interface do usuário simplificada, para funcionários não acostumados com computadores
Acesso remoto aos dados de produção e equipamentos
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 26
Alterações propostas
Coleta de dados
  Sistemas de controle de fornecedores distintos
  Centralização de dados (temperatura, ...) em PLC master
  Distribuição de informações através de rede Ethernet
Manutenção de sinais
  Identificação de cada sinal de I/O
Sistema de gerenciamento de informações
  Banco de dados relacional
  Relatórios de produção, incidentes, controle de qualidade
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 27
Arquitetura da Solução
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 28
Nível 1: Coleta de dados
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 29
Nível 2: Processamento de dados e armazenamento
Estação VAX3100
Banco de dados relacional
Memória do PLC
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 30
Nível 3: Interface com usuário
4 perfis de usuário:
  Operador de chão de fábrica
  Supervisor
  Engenheiro de manutenção
  Gerente de produção
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 31
Nível 3: Interface com usuário
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 32
Conclusão do estudo de caso
CIM: solução para ambientes de produção distribuídos, operação remota
Projetos estruturados podem (e devem) ser reaproveitados
Tecnologia permite abstrair níveis inferiores para focar em visão estratégica
CIM – Computer Integrated Manufacturing

## Slide 33
Bibliografia
Sites:
(1) http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/intcim.html (2) http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Integrated_Manufacturing (3) http://en.wikipedia.org/wiki/AMICE_Consortium
Livros: (4) http://books.google.com.br/books?id=NzGKp6QXCJ0C&lpg=PP1&dq=CIM%20solutions&client=firefox-a&pg=PA142#v=onepage&q=&f=false (5) http://books.google.com.br/books?id=mrZabcOjxUwC&lpg=PP1&dq=CIM%20solutions&client=firefox-a&pg=PR7#v=onepage&q=&f=false (6) http://books.google.com.br/books?id=oE1kYDebcAoC&lpg=PA178&dq=CIM%20solutions&client=firefox-a&pg=PA5#v=onepage&q=CIM%20solutions&f=false (7) http://books.google.com.br/books?id=an-PTIoh_NoC&lpg=PA3&ots=bwYVOu5RhL&dq=%22computer%20integrated%20manufacturing%22&lr=&pg=PA3#v=onepage&q=&f=false
CIM – Computer Integrated Manufacturing